## Slide 1: Prednosti biogasa
Josef Pellmeyer
Predsednik

## Slide 2: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 3: Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas - ciljevi
Političko lobiranje, na saveznom nivou i nivou EU, u sledećim pravnim oblasitma:
Energetika
Odobrenja
Životna srednina
Stručno poljoprivredno pravo
Porezi
Ciljevi evidentiranog strukovnog udruženja Biogas su podrška branši biogasa i podrška održivom snabdevanja energijom
Kreiranje pravnog okvira
Stvaranje adekvatnih tehničkih regulativa
Podrška istraživanju i razvoju
Servis za članove
Notes: <number>

## Slide 4: Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas - Struktura
Poslovnica
22 saradnika
Starateljstvo
Portparoli regionalnih grupa, radne grupe i savetnici, predstavnici drugih udruženja
Predsedništvo
7 članova koji se biraju na mandat od 4 godine
4.300 članova (2011)
Regionalno organizovanih u
23 Regionalne grupe
koje zastupa portparol regionalne grupe
Kancelarija u glavnom gradu 3 saradnika
Regionalne kancelarije Sever, Jug i Istok
3 saradnika
Operat. biogas-postrojenja
Naučni instituti
Zainteresovana fizička lica i dr.
Firme i proizvođači
Advokati
Banke i dr.
Evropska biogas-asocijacija (EBA) je osnovana u februaru 2009.

## Slide 5: Evropska biogas-asocijacija
Evropsko udruženje sa 34 člana iz 20 zemalja
Kancelarija u Briselu (Renewable Energy House
Članstvo u EREF i AEBIOM, saradnja sa EREC
Mreža stručnjaka za biogas
EBA – glas za biogas u Briselu
REH
Aktuelna politika: NREAPs, Future Transport Fuel, Firmenbeirat, EoW
Komunikacija i publikacije: Newsletter, veb-stranica, članci
EU Projekti: BiogasIN, Green Gas Grid
Notes: <number>

## Slide 6: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 7: Proizvodnja biogasa u Evropi u 2007. (EU-27)
<number>
Poljoprivredni biogas (organski otpad i obnovljive sirovine)
Kanalizacioni gas
Deponijski gas
5,9 miliona toe = 68 TWh
toe = oil equivalent (oe) ekvivalent nafte = 1 kg oe = 10.000 kcal = 41,868 MJ(Ö) = 11,63 kWh
oko 50% Deponijski gas
oko 15% Kanalizacioni gas
oko 35% Poljoprivredni biogas

## Slide 8: Proizvodnja biogasa u Evropi u 2009. (EU-27)
<number>
8,35 miliona toe = 96 TWh
Poljoprivredni biogas (organski otpad i obnovljive sirovine)
Kanalizacioni gas
Deponijski gas
oko 36% Deponijski gas
oko 12% Kanalizacioni gas
oko 52% Poljoprivredni biogas

## Slide 9
Aktuelne cifre iz delatnosti
Izvor: Strukovno udruženje Biogas
Razvoj broja biogas-postrojenja i ukupan instalirani električni učinak
Notes: 2010 weitere 500 Anlagen so dass 5000er Grenze geknackt wird
<number>

## Slide 10
Broj postrojenja i gustina kapaciteta u kW na 10 ha poljoprivrednog zemljišta
Aktuelne cifre iz delatnosti
Izvor: Strukovno udruženje Biogas

## Slide 11
Povezanost poljoprivrednih cena i gradnje biogas-postrojenja
Indeks poljoprivrednih cena
Izvor: Strukovno udruženje Biogas

## Slide 12: Potencijali za proizvodnju biogasa u Nemačkoj
<number>

## Slide 13
 | Kraj 2009. | Kraj 2010. | Prognoza za 2011.
Broj postrojenja (od toga postrojenja za snabdevanje) | 4.984 (30) | 6.000 (50) | 6.800 (80)
Instalirani električni kapacitet u megavatima | 1.893 | 2.280 | 2.560
Domaćinstva koja se snabdevaju strujom u milionima | 3,5 | 4,3 | 4,9
Obim prometa u Nemačkoj u milijardama evra | 4,44 | 4,70 | 4,71
Radna mesta | 16.000 | 19.000 | 20.000
Exportrate u % | 10 | 16 | 23
Anbaufläche za biogas | 650.000 ha | 750.000 ha | 810.000 ha
Aktuelne cifre iz delatnosti
Izvor: Strukovno udruženje Biogas
18 milijardi kWhel/a ≈ 3 % potrošnje struje u Nemačkoj

## Slide 14: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 15: Korišćenje biogasa
<number>

## Slide 16: Multitalenat biogas
Biogas se, radi generisanja struje, sagoreva u biogas-blok-toplanama.
Pored struje biogas-blok-toplane isporučuju i toplotu. Ako se i ona koristi, značajno se povećava stepen iskorišćenja energije.
Biogasom sa jednog hektara kukuruzne silaže moguće je voziti automobil na biogas oko 70.000 kilometara (skoro dvostruka dužina ekvatora)
Do 2020 godine 60 milijardi kWh biometana a do 2030 godine 100 milijardi kWh biometana treba da bude ubačeno u gasovodnu mrežu (IEKP savezne vlade)
Biogas
Struja
Toplota
Gorivo
Gasovodna mreža
Biogas je, kao obnovljivi energent sposoban za bazno i vršno opterećenje, važan garant za buduću mobilnost i snabdevanje enegrijom.
oko 6.000 BGP
2 BGP
oko 50 BGP
EEG
BioKraftQuG
BGP – biogas-postrojenja
Notes: EGE
<number>

## Slide 17
Energetski proizvodi: struja, toplota
Proizvod fermentacije:
poboljšano tečno đubrivo
Biogas-postrojenje
Snabdevanje
Motor
IFAT ENTSORGA 2010
Biogas – tehnička krava
Skladište

## Slide 18: Svojstva biogasa
Komponenta
Sadržaj
CH
4
50-75 Vol. %
CO
2
25-750 Vol. %
H
2
S
0-5.000 ppm
NH
3
0-500 ppm
H
2
O
1-3 Vol. %
Čestice prašine
< 5
N
2
0-5 Vol. %
Primer tipičnog biogas-postrojenja na bazi obnovljivih sirovina:
  CH4 52 Vol. %
  CO2 35 Vol. %
  H2S 120 ppm
  O2 0,5 Vol. %
Izvor: FNR (2003) izmenjen prema FVB
Dipl.-Ing. agr. Stefan Rauh 02.03.2010
<number>
=> 1.000 ppm = 0,1 Vol.%
Notes: <number>
Erläuterung zu dieser Folie: Biogas im Vergleich verschiedener anderer Gase

## Slide 19: Izlazni supstrati
Obnovljive sirovine
Privredna đubriva
Otpad biljnog porekla
Otpad životinjskog por.
Trava, kukuruz, žitarice, krompir, šećerna repa, povez useva, silaže...
Goveđe tečno đubrivo
svinjsko tečno đubrivo
živinski izmet
đubrivo...
Listovi cvekle, slama
otpad od povrća,
ostaci žetve…
Hortikultura,
ostaci košenja,
baštenski otpad,
otpad od povrća,
ostaci žitarica, kaša,
melasa, trester,
glicerin…
Ostaci hrane,
hrana sa isteklim rokom,
izdvojene masti,
flotacioni mulj,
sadržaj stomaka i creva,
mleko, krv, perje…
Fermentacija
Biogas
Poljoprivredne površine
Sporedni polj. proizvodi
Proizvodi fermentacije
ULAZ
IZLAZ
Bio-kanta

## Slide 20: Prinosi biogasa od različitih supstrata
<number>
Substrat | TS [%] | oTS/TS [%] | Prinos biogasa [lN/kg oTS] | Prinos biogasa [Nm³/t čvrste mase] | Sadržaj metana [%]
Goveđe tečno đub. | 8,5 | 81,4 | 345 | 23,9 | 58,0
Svinjsko teč. đub. | 4,7 | 71,9 | 447 | 15,1 | 60,8
Goveđi izmet | 21,8 | 82,3 | 337 | 60,5 | 53,2
Živinski izmet | 86,4 | 69,3 | 385 | 230,5 | 51,4
Komunalni otpad | 57,5 | 60 | 375 | 100 | 61,5
Ostaci hrane | 22,5 | 89 | 350 | 265 | 53,0
Pijačni otpad | 17,5 | 85 | 500 | 77,5 | 62,5
Odvajanje masti | 36 | 84 | 700 | 230,5 | 66
Sadržaj buraga | 14 | 83 | 325 | 40 | 62,5
Silaža trave | 28,3 | 89,0 | 627 | 157,9 | 52,9
Izvor: KTBL 2005: Prinos gasa u poljoprivrednim biogas-postrojenjima

## Slide 21: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 22: Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Izvor: agro energie hohenlohe, BTA International, Pfaffenhofen
<number>

## Slide 23
11 Mio. Mg/a razvrstanog bio-otpada
(8,7 miliona Mg/a bio-kanta)
Sagorevanje
Kompostiranje
Fermentacija
Materijalno
Energetski
Upotreba
Oko 4 miliona Mg bio-otpada u 969 biogas-postrojenja proizvodi
3.225 GWh elektr. energije, toplote i biometana
Izvor: Savezni zavod za statistiku, 2008
Korišćenje biogasa
Korišćenje bio-otpada (2008)

## Slide 24: Korišćenje biogasa u postrojenjima za otpad u Nemačkoj
Izvor: RAL-Gütesicherung Gärprodukt (RAL-GZ 245); stanje: novembar 2008
Workshop1: Rechtliche Bestimmungen bei der Verwertung biogener Reststoffe

## Slide 25
Količina bio-otpada u Nemačkoj: 91,4 kg / stanovnik * godina
Biogas-potencijal : ~ 100 m³ / t bio-otpada
Električni potencijal : 1,5 – 3 kWhel / m³ biogasa
= 91,4 * 0,1 * 2,5 = 22,85 kWhel / stanovnik * godina
= 80.000.000 * 22,85 = 1.828 GWhel / godišnje u Nemačkoj
(Poljoprivredni i industrijski otpad nije uključen)
Potencijal komunalnog bio-otpada
<number>

## Slide 26
Udeo Bio-otpada | n | TM (% FM) | Tipični sastojci u % TM |  |  |  |  |  |  | Vrednost u evrima po toni FM | 
 |  |  | Nges | Nanr* | P2O5 | K2O | MgO | S | Org.S. | DW | HW
0 % | 119 | 5,4 (4-8) | 6,74 (3,5-9,2) | 56,83 (36-70) | 3,23 (2,0-4,2) | 7,26 (3,5-10,5) | 1,39 (0,6-1,8) | 1,05 (0,5-1,5) | 73,6 (67-82) | 10,45 7,20-17,40 | 9,08 5,30-16,65
30-50 % | 387 | 5,0 (2-9) | 11,65 (2,5-19,3) | 63,05 (30-100) | 4,17 (2,2-6,8) | 4,94 (2,1-9,0) | 0,91 (0,4-1,9) | 0,88 (0,4-3,0 | 63,4 (46-78) | 11,54 5,45-17,70 | 6,90 3,05-13,80
> 70% | 829 | 4,3 (2-11) | 12,50 (3,8-21,3) | 64,36 (29-90) | 4,03 (1,5-6,8) | 4,57 (2,0-9,2) | 0,60 (0,3-1,2) | 0,93 (0,4-2,2) | 66,94 (50-82) | 10,51 5,60-15,90 | 6,41 3,10-17,00
Izvor: RAL-Gütesicherung Gärprodukt (RAL-GZ 245); stanje: novembar 2008
Nanr.*: Azot u god. korišćenja koji može biti zaračunat (Nlöslich uz 5% od Norg) u % od ukupno-N
DW: Vrednost đubriva prema cenama u zemlji, stanje: jul 08 (Nges: 1,11€, P2O5: 1,57€, K2O: 0,86€, CaO: 0,06€ po kg)
HW: Vrednost humusa (ekvivalentna vrednost slame za termičku upotrebu): 0,23€ po kg Humus-C
Prikazana je srednja vrednost; vrednosti u zagradama: 5 tj. 95%-percentil
Kvaliteti fermentacionih proizvoda

## Slide 27: Prednosti korišćenja đubriva i otpada u biogas-postrojenjima
Smanjenje količine otpada od 50-80 % (zavisno od udela bio-otpada)
Proizvodnja organskih đubriva i smanjenje upotrebe mineralnih đubriva -> zatvoreni tokovi hranjljivih materija (npr. fosfor)
Održiva proizvodnja energije. Obnovljivi energenti zamenjuju fosilna goriva.
Smanjenje emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte. (Supstitucijom fosilnih energenata i mineralnih đubriva, smanjenje emisije metana fermentacijom đubriva i bio-otpada).
Otvaranje novih radnih mesta
Veća nezavisnost od uvoznog goriva i veća energetska sigurnost
ORBIT 2010: Survey of the anaerobic digestion in Germany and Europe

## Slide 28: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 29: Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte – uštede upotrebom tečnog đubriva u biogas-postrojenjima
CH4-Emissionen einer Milchkuh
(ca. 4.000 kg CO2eq)
Umanjenje 1/6 ukupne
CH4-emisije jedne krave muzare
(oko 4.000 kg CO2eq)
Pretpostavka: prilikom konvencionalnog skladištenja privrednog đubriva oslobađa se 15 % potencijalne količine metana
Primedba: Izvor:
Količina đubriva 25 m³/krava muzara Sopstveni obračun prema Bachmaier et al. 2009
Umanjena CH4-emisija po m³ goveđeg tečnog đubriva 27 kg CO2eq
Umanjena CH4-emisija po kravi muzari 675 kg CO2eq

## Slide 30: Ekološki bilans biogasa (Primer postrojenja od 190 kWe, upotreba bio-otpada (64%) i tečnog đubriva (36%), proizvodnja: 1,4 million KWh struje i 350.000 KWh toplote)
<number>

## Slide 31: Pregled
Predstavljanje strukovnog udruženja Biogas
Aktuelne cifre iz delatnosti
Uvod u tehnologiju biogasa
Energetsko i materijalno korišćenje bio-otpada
Gasovi koji stvaraju efekat staklene bašte - umanjenja i ekološki bilans biogasa
Zakonski okvir – EEG 2009

## Slide 32: EU EE smernica 2009/28/EC
20% udela energije iz obnovljivih izvora u krajnjoj potrošnji energije do 2020.
10% udela energije iz obnovljivih izvora u sektoru transporta
Mehanizmi fleksibiliteta: saradnja država-članica
Obavezujući nacionalni ciljevi za sve države-članice
Smanjenje troškova i bolje postizanje ciljeva za države članice
<number>
Smernica za podršku i korišćenje energije iz obnovljivih izvora

## Slide 33: Nacionalni ciljevi EE smernice 2009/28/EC
18 %
Notes: <number>

## Slide 34: Zakon o obnovljivoj energiji (EEG 2009)
Prioritet za postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih energenata prilikom priključenja na mrežu
Prioritet pri preuzimanju i distribuciji struje iz obnovljivih energenata
Plaćanje naknade od strane operatera mreže za period od 20 godina za odobrena postrojenja.
Srednje- i dugoročna sigurnost planiranja i ulaganja
Specifična subvencija različitih tehnologija obnovljivih energenata
Predvidljivi troškovi i transparentnost za potrošače
Brzi razvoj obnovljivih energenata i smanjenje troškova
Ključni elementi:
<number>

## Slide 35
EEG – 2009: naknada za snabdevanje
 |  |  | <=150 kW | <=500 kW |  | <= 5 MW
1. | Osnovna naknada |  | 11,67 centi (+ 1 cent)* | 9,18 centi (nepromenjeno)* |  | 8,25 centi (nepromenjeno)*
2. | Bonus za očuvanje čistoće vazduha (novo) | Nova postrojenja | 1 cent | 1 cent |  | 
 |  | Stara postrojenja | 1 cent | 1 cent |  | 
3. | Bonus za obnovljive sirovine - biogas |  | 7 centi (+ 1 cent)* | 7 centi (+ 1 cent)* |  | 4 (nepromenjeno)*
4. | Bonus za uređivanje zemljišta (novo) |  | 2 centa | 2 centa |  | 
5. | Bonus za đubrivo (novo) |  | 4 centa | 1 cent |  | 
6. | Tehnološki bonus (bez snabdevanja gasom) |  | 2 centa nepromenjeno)* | 2 centa nepromenjeno)* |  | 2 centa epromenjeno)*
7. | Tehnološki bonus (snabdevanje gasom) | Nova postrojenja | U zavisnosti od postrojenja za preradu 1/2 centa |  |  | 
 |  | Stara postrojenja | 2 centa |  |  | 
8. | KWK bonus |  | 0/2/3 centa | 0/2/3 centa | 0/2/3 centa | 

## Slide 36
<number>
Zaključak: zašto biogas?
Biogas
Struja, topota i gorivo
Đubrivo
Biogeni otpad i đubrivo
Tarifa za snabdevanje
Umanjenje gasova koji stvaraju efekat staklene bašte
Ulaz:
Izlaz:
<number>

## Slide 37
Hvala na pažnji!
Kontakt:
info@biogas.org
www.biogas.org